技术需求征集表

| 企业名称 | 江苏宏泰石化机械有限公司 |
| --- | --- |
| 所属产业 | □风电装备 □环保滤料 □新材料 □食品加工□光伏光电 █ 泵阀 |
| 企业负责人 | 姜玉虎 | 联系电话 | 13961921598 |
| 科技负责人 | 张学青 | 联系电话 | 13962008101 |
| 邮箱 | 727543099@qq.com |
| 地址 | 江苏省阜宁经济开发区黄河路99号（A） |
| 企业基本情况介绍 |
| 公司创建于2006年3月，专业生产石油机械：各种井口装置，套管头，采油树，节流、压井、压裂管汇和油田阀门等井用设备产品。 公司现有注册资金10180万元，占地108亩，员工180多人，其中大专以上专业技术人员60多人；拥有各类机械加工设备320多台套，拥有各种检测设备及工具800多台件；固定资产达8000万元，总资产达2.8亿元，具有年产井用设备8000多吨的生产能力和较强的市场竞争力。 公司通过API Q1和ISO 9001质量管理体系、ISO 10012测量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，通过了国家实验室认可，产品获得API 6A、16C、5CT会标使用权，取得国家特种设备A级制造许可证和省级计量保证确认证书；建有省级工程技术研究中心和硕士生工作站，现拥有40多项中国专利。公司先后被认定为：江苏省著名商标、省名牌产品、省守合同重信用企业、省安全生产标准化二级企业、省质量信用AAA级企业、国家高新技术企业和参加国家标准、行业标准制修订单位。 |
| 企业技术需求（详细描述技术难题和需要达到的成效） |
| 在石油机械、井用设备中，有大量的用手轮和阀杆螺纹驱动闸板开关的阀门部件（其中：螺杆常用材料为20Cr13；螺母常用材料为30CrMo，35 CrMo或12 Cr13）。在高压力、大载荷和高污染的工作环境中，经常发生螺纹粘接现象，轻则阻力大、操作困难，重则螺纹脱落、造成零部件损坏。 本公司虽采取镀铜、镀锌、涂润滑油或采取不同的热处理获取不同的材料硬度等方法，虽有所改善，但防粘接效果并不理想。 现寻求解决之道（要求：消除粘接现象、摩擦阻力小、经久耐用、易于加工）。 |