生活垃圾热解气化处理新技术系统

南京大学张志炳团队在2001年启动生活垃圾能源化资源化无害化治理的研发，立足我国国情，综合运用化工、化学、环境、能源、机械、控制等领域的先进技术与理念，研发出了具有自主知识产权的“生活垃圾热解气化处理新技术系统”。 可自动测温、自动进料、自动排渣、无需外供能源且垃圾不需分类即可连续运行，并获多项国家专利授权。

该团队研发的“延时燃烧系统”，突破了国内外同类技术的设计定势和技术缺陷，使处理系统中有机物质尤其是二公式英等高毒性有机物的分解更为彻底。经国家环境分析测试中心48小时连续监测表明：在未设置布袋除尘情况下，排放的烟气中所有污染物指标均优于国标规定，其中一氧化碳低于1mg/m3，氯化氢低于2mg/m3,尤其是关键毒性指标二公式英仅为现行国标GB18485-2001的1/100和欧盟Ⅱ标准规定的1/10左右。该项目还发明了“烟气自清洁系统”，科学地利用垃圾热处理过程中产生的碱资源、酸资源和氨资源处理烟气中的各种有害物质，使烟气净化过程无需添加化学品，其各项指标总体上可达到并大大优于国内外最严格的烟气排放标准。