## 柴油机金属低温氧化催化转化器

柴油机有害排放物是目前大气最主要污染源之一，其中非道路用柴油机占很大比例。非道路用柴油机燃烧粗暴，运行工况恶劣，导致严重的CO、HC和颗粒物（PM）排放。自主研发的柴油机金属低温氧化催化转化器（DOC）具有流动阻力小、抗震性强、起燃温度低（约150℃）、转化效率高（CO和HC可达90%以上，PM达30%）等优点，适用于降低非道路用柴油机严重的CO、HC和PM排放，且可以达到非道路动力机械国Ⅲ排放法规。目前我国对非道路柴油机排放控制的重视程度越来越高，因此金属低温DOC具有很广阔的应用前景。