含磷污水综合净化处理技术

针对目前污水中含磷量偏高，而国家规定的排放标准要求不断提高（GB18918－2002中一级（A）的总磷≤0.5ppm）的现状，研发出全新的、特色分明的“超声耦合电化学催化氧化（混凝）含磷废水综合净化技术”。⑴超声耦合强化了电化学除磷技术；⑵将有机磷矿化为无机磷；⑶对有机污染物有一定程度的降解作用；⑷能部分分解水体中的氨氮；⑸可杀灭如大肠杆菌等微生物。

技术设备的特点：

①处理速度快（废水流程约10分钟）；

②处理效率高（总磷去除率大于95%）；

③污染物去除范围广（可降解有机污染物、微生物、磷及氨氮）；

④建设安装简便、设备占地面积小（约需20m2 （200T/d））；

⑤本技术设备应用范围广（工业废水、生活污水、养殖业水体等）；

⑥可用太阳能提供部分电能以降低能耗。