乙二醇或聚乙二醇脱除气体中SOX的方法

本项目是利用乙二醇（EG）或聚乙二醇（PEG）－H2O二元混合物体系脱除烟道气、含SOx的废气和/或工业原料气中的SOx，即脱除烟道气、含SOx的废气和/或工业原料气中的SOx（x=2和/或3）。

乙二醇（EG）或聚乙二醇 (PEG)具有良好的润滑性，热稳定性，低毒性，难挥发性，易溶于水和多数极性溶剂。一方面其分子所带的羟基基团和其本身复杂的空间结构，使得其与SO2很容易形成弱结合物，便于提高对SO2的吸收能力，同时PEG复杂的空间机构也具有对SO2结合的能力；另一方面这种结合相对较弱，适当改变条件后该弱结合物很容易分解释放出SO2，提高了溶液的解吸性能，使得溶液较容易再生，再生后的有机溶剂可循环使用，解释放出的SO2可以制成液态二氧化硫或进一步还原成硫磺等高附加值的产品，起到了真正变废为宝的作用。这样既保证了烟气脱硫的环保性，又保证了烟气脱硫的经济性。由于乙二醇或聚乙二醇粘度较大，对吸收不利，通过在体系中加入一定量的水形成EG或PEG－H2O二元混合物体系后脱硫效果仍然较理想。