纯电动客车整车总体技术

成果得到国家863计划、国家科技支撑计划、北京市科技计划等支持，获得国家科技进步二等奖。与相关企业合作已完成纯电动旅游客车、纯电动超低地板公交车、纯电动准低地板公交车、纯电动中型客车等多种车型开发，十余种车型获得国家汽车产品公告。

二、具体介绍

1、应用领域

公共交通服务领域。

2、技术指标

1）整备质量, 14500kg
2）最大总质量, 18000kg

3）最高车速，80km/h
4）最大爬坡度，≥20％
5）一次充电续驶里程，190km@40km/h匀速行驶

6）锂离子动力电池388V，360Ah

3、创新要点

该车在国际上首次使用先进的锂离子动力电池组、分散式充电快速更换方案、无离合器三挡机械自动变速电驱动系统、电动涡旋式一体化冷暖空调等具备自主知识产权的关键部件，综合技术水平和产品化程度高、整车能耗低。

4、效益分析

电动汽车使用可再生能源、清洁无污染，是未来汽车技术的一个发展方向,在国家“节能减排，低碳生活”大背景下以及政府对新能源汽车的重视，市场前景广阔。

5、推广情况

已在北京奥运会、上海世博会、广州亚运会及北京市公交等领域得到示范应用。