微驱纳米热管机房（柜）散热机组

微驱纳米热管机房（柜）散热器采用低温纳米流体为传热工质，采用铜-铝翅片强化传热结构，有效降低了热管启动温差，当冷-热流体间温度差达到3℃以上时就可以启动工作，蒸发段与冷凝段保持了极好的均温性能，热管两端温差一般不超过1℃。热管换热器的这些优异性能使其在机柜散热、数据处理机房散热、空调排风余热回收、高效除湿机、太阳能热风及其他低位余热回收利用等量大面广的气-气热能传输与应用等领域都具有广泛的市场空间。