高强钢热冲压成形生产线及装备

该项目已被列入2013年度山东省自主创新专项，填补了国内空白，可完全替代进口。高强钢热冲压成形生产线及装备具有自主知识产权，已实现小批量生产，生产出的汽车零部件抗拉强度达到1500MPa以上。高强钢热冲压生产线及装备中，辊底式加热炉，易于控制温度、料片适应性好，能源采用电或燃气，氮气保护(裸板)；模块式直角坐标机械手，高速度、易于维护、灵活组合、简化端拾器、与下料机械手通用；高速压机，低装机功率下实现高速合模、速度切换时滑块位置的精确控制、速度切换时的冲击与振动控制。针对国内汽车零部件的巨大市场，通过本项目的实施，不仅可降低成本，增加热冲压件的应用范围，全面提高国产轿车的质量和参与国际竞争的能力，而且会突破国外发达国家在该领域的技术垄断，提高我国生产力水平，带来巨大的社会效益和经济效益，具有广泛的推广应用前景。