果蔬重量/视觉融合的自动化无损分选系统

通过多核DSP系统采集Basler相机图像，然后进行智能处理分析，获取水果的最小直径、最大直径、颜色分量占有率、瑕疵分布情况等视觉信息，据此进行水果分级。具体性能指标如下：

1、测量精度：≤±1mm；

2、计算速度：每秒处理15帧分辨率为1024*768的彩色图像；

3、重复精度：直径≥98.5%，瑕疵≥90%。

该成果改变了我国高性能果蔬分选设备依赖进口的局面，占国内高端市场比例超过70%，年销售6千万元，未来五年有望使我国水果采后处理比例从10%提高到30%以上。

《果蔬多源信息融合超大型分选设备的技术研究与应用》获得了 2011年度江西省科技进步二等奖（第一完成人李功燕），赣州市科技进步一等奖（第一完成人李功燕）。