紫外线的探测与光谱成像技术

目前，中国高压输电技术、智能电网技术正在飞速发展，其中对高压电网电晕放电进行实时监测并准确检测出电晕位置和强度，对保证电力系统的可靠安全运行和减少对人身和设备的危害有重要意义。日盲紫外检测设备可以准确检测并定位高压空气放电的部位，弥补了红外检测的不足，如只能检测到发热故障部位，无法找到不累积热量的空气放电等，成为下一代电力系统网络维护的主要手段。

我所在高压电网电力输运质量智能检测系统在线模块相关技术积累了丰富经验，结合最新研制的紫外焦平面传感器，成功开发出了紫外线的探测与光谱成像技术，对220KV（及150KV以上）电晕放电进行监测效果良好。

本项目项目技术在市场竞争中具有成本低、完全自主知识产权、受到国家及相关产业支持等非常明显的优势。