南通市通州区企业技术（项目）需求征集表

填报单位：广东鸿图南通压铸有限公司

| 项目名称 | 铝合金压铸件镶嵌薄壁中空管件技术；薄壁平板件平面度保证技术；高精度孔铸造保证技术；非真空压铸内部质量保证技术；拱桥件压力破坏力保证技术等 |
| --- | --- |
| 所在行业 | 铝合金压铸 | 技术领域 | 高压铸造 | 合作方式 | 合作研发 |
| 需 求 简 介 | 1、压铸件镶嵌薄壁中空管件由于高速高压充填，中空管（f 18外径）内外压不平衡，薄壁（1mm~1.5mm）管件100%被压扁。 2、链条盖等平板件压铸后平面度难以保证：要求0.4mm；实际平面度1.2~2.2mm。 3、孔径公差0.2mm；位置度0.3mm，由于产品变形、针偏等原因无法压铸保证。 4、大型零件由于产品结构问题，气体无法排净，壁厚部位温度过高，气缩孔无法保证ASTM E505 1级标准。 5、拱桥型零件由于压铸内部孔隙率无法保证5‰，无法保证桥拱部分的破坏力（要求40kN，实际类似产品17kN）。 6、技术难题：壁厚不均匀产品厚大部位气缩孔的稳定性控制改进 压铸件镶嵌薄壁管件的工艺改进 |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 广东鸿图南通压铸有限公司 | 法人代表 | 徐飞跃 |
|  | 企业地址 | 江苏省南通市高新产业技术开发区杏园西路777号 | 邮编 | 226300 | 网址 | http://www.ght-china.com/ |
|  | 联系人 | 刘蒙蒙 | 电话 | 0513-80607611 | 传真 | 0513-80607580 | 邮件 | 97624606@qq.com |

| 企 业 简 介 | 广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称：南通鸿图）是广东鸿图科技股份有限公司 (股票简称：广东鸿图；股票代码：002101）的全资子公司，南通鸿图成立于二零一一年一月十九日，注册资金2亿元。 南通鸿图位于位于江苏省南通高新技术产业开发区，东临黄海，南濒长江，与苏州隔江相望，和上海灯火相邀，地理位置得天独厚。公司占地面积150亩，厂房建筑面积50000余平方米，设有压铸车间、后加工车间、数控车间、成品车间和科研楼等。 公司主要从事汽车铝合金、镁合金压铸件的研发及生产，拥有280吨~2500吨各类国际先进压铸设备、数控加工中心，以及X光探伤机、三坐标检测仪等配套检测设备，具备年产压铸件40000吨的能力，是目前华东地区规模最大的铝合金精密压铸专业企业之一，公司主要生产产品有发动机缸盖罩、油底壳、链条盖、齿轮室、变速箱壳体、各类支架等汽车关键零部件，主要供上海通用、北美通用、佩卡、杭州依维柯、奇瑞汽车、海马汽车等客户。 本公司于2013年被认定为国家级高新技术企业。公司注重科技创新，积极引进和培养优秀技术人才，联合多位专家共同组成了公司精锐的科研团队， 2014年成立了“南通市鸿图轻合金精密压铸工程技术研究中心”，组织开展的“高效节能乘用车发动机的油底壳总成技术开发及应用”技术研发项目荣获了南通市科技进步三等奖，同时公司始终着力于提高产品质量与科技含量，产品多次荣获“江苏省重点新产品”、“江苏省高新技术产品”等荣誉称号。 广东鸿图南通压铸有限公司以优质的产品服务诚邀国内外客户共同合作，共铸辉煌。 公司网址：http://www.ght-china.com/ 公司地址：江苏省南通高新技术产业开发区杏园西路777号 联系方式：0513-80607611 公司传真：0513-80607580 |
| --- | --- |