救生舱/避难硐室生命保障系统

一、成果概述：

作为井下救援系统的核心部分，救生舱/避难硐室生命保障系统的主要作用是实现舱内温湿度控制、空气净化、微正压维持和密闭空间气体循环，使救生舱和避难硐室的环境满足避险人员生存和代谢的需求，其中无源式制冷净化一体机、微压差泄压阀为核心技术。该成果技术处于国内领先、国际先进水平，加之关键部件均自行研发制造，成本低廉，可更好满足市场对救生舱/避难硐室生命保障系统的迫切需要。

二、技术特点及技术指标：

本研发团队参与了中煤科工、中船重工等10余家单位救生舱/避难硐室的研制工作，主要包含结构设计、强度计算、爆破模拟、制冷除湿系统设计、净化系统设计、正压维持系统设计及其综合试验等，具有样机制造和生产能力。产品已多次经过中煤科工、中船重工等多家救生舱/避难硐室研制单位的120小时真人试验验证，性能稳定可靠，技术处于国内外领先水平。

三、应用领域：

该成果主要面向安全救生领域，如煤矿、船舶、基建工程、地下工程及民用建筑等密闭空间的环境控制，本技术已在多家救生舱/避难硐室企业得到应用。