CVS24V网络控制直流电

一、简要综述

江苏省科技计划支持，省科技技术奖，产品：网络控制直流电源等。

二、具体介绍

1、应用领域

该成果应用于我国轨道交通车辆设计的网络控制系统中。

2、技术指标

动态输入电压：DC60V～DC170V；

输出电压波动：DC24±0.1V；

输出额定电流：大于 8A；

输出纹波系数：≤ 100mV；

3、创新要点

（1）首次提出双端冗余隔离供电方案；

（2）采用分段式控制策略，有效控制输出电压和电流。

4、效益分析

该成果成功应用在国内外项目上，使整车的电气系统成本大大降低。

5、推广情况

该直流电源推广应用于：电动汽车，风力和光伏发电等当代工业领域。