3CG-45型高地隙自走式茶园多功能管理机

该设备实现了横跨茶棚驶入狭窄的茶行间进行作业。该机通过悬挂配置两组立式旋耕刀辊，两组振动式深松作业部件，两组施肥机构，四套修剪机构，一套吸虫装置和折叠式喷雾喷杆，可完成茶园中耕除草，深松施肥，植保治虫，叶面施肥，茶树修剪和茶园吸虫作业。上述作业功能的实现，均由液压驱动完成。

主要技术参数：

适应坡度：≤20°；

深松施肥：深松速度：≥0.62hm2/h，施肥深度：10—30cm，施肥速度：≥0.62hm2/h，肥料类型：颗粒状有机肥和复合肥，有机肥施肥量：100—250kg/亩，

复合肥施肥量：20—50kg/亩；

植保：药液箱体积：200L，喷施速度： 0.99hm2/h；

修剪：修剪速度：≥0.4hm2/h：

吸虫：风机功率：7.5kw，工作速度：≥0.4hm2/h，风量：5712-10562m3/h。