3WZ600型自走式果园风送式定向喷雾机

“十一五” 国家863计划重大科技成果。该设备主要适用于低矮密植型果园病虫害防治作业，采用四轮驱动专用低矮底盘，转弯半径小，作业机动灵活；可根据不同树冠高度和树型，确定并调节雾流方向及喷雾量，辅以不同强度的高速风力输送，实现定向低量高穿透性喷雾作业。通过果园生产考核，作业效率提高6倍以上，农药有效利用率达60%以上，提高果树冠层内部药液附着率20%以上，节水省药，优越性十分明显。是我国果园病虫害防治急需的新型装备，在国内、国际均有较大需求，应用前景广阔。

主要技术参数：

配套动力：标定功率/转速：15/3000 kW/r/min；

液泵：工作压力：0.3～0.5 Mpa，流量：55 L/min；

喷射部件：喷幅：10～12 m，流量（单个喷头）：1.2 L/min；

药箱容量：400 L。