紧急通风逆变电源

一、简要综述

江苏省科技计划支持，国防科技进步奖，产品：并联组合式变流器等。

二、具体介绍

1、应用领域

紧急通风逆变电源是为地铁车辆蒸发器（Evaporator）风扇电机设计的逆变电源，适用我国运行的各种地铁列车。

2、技术指标

额定三相输出电压3×220Vrms±5%

输出电压31次以下相对谐波含量≤5%

额定输出容量2KVA

3、创新要点

（1）采用冗余模块化设计，实现了高速同步监视、控制和故障诊断；

（3）采用了优化开关角和滞环控制策略，其效率高达95%；

（4）通过云智能优化算法对输出功率智能调节。

4、效益分析

地铁列车紧急通风电源的国产化能降低成本，促进经济效益的迅速发展。

5、推广情况

本成果能够在电动车辆、船舶运输等领域拓展运用。