可灌注椎弓根螺钉

本项目涉及一种外科器械，具体涉及一种在椎弓根螺钉植入手术中使用的可灌注骨水泥等填充物的螺钉。项目中的钉身采用中空结构，并在钉身上开设与中空结构连通的渗出口，通过推注筒与推杆的配合使用，将推注物经推注筒压入到钉身内的中空结构中，同时自渗出口溢出，充填钉道内的空隙处，使得钉身内的推注物与钉道内的推注物形成一个整体性连接，大大增加了螺钉的固定强度和稳定性，不易出现螺钉松动、拔出等现象。主要应用于老年性和继发性骨质疏松性脊柱骨折的患者。