弱信号探测器的读出电路

该成果是在国家自然科学基金重点项目，南通大学集成电路实验室团队承担课题——弛豫铁电单晶红外传感器读出电路研究与设计（Skt0804）中研究得来，目前已授权专利一项——“一种基于弛豫铁电单晶热释电探测器的读出电路”(申请号：201010004937.8)。本发明的电路模块集成在一集成电路芯片上，和探测器芯片互连，由外部驱动电路提供控制信号，可有效读出弛豫铁电探测器的信号和其它微弱信号。

二、应用领域

可应用于便携式夜视装备、视觉增强器、舰载红外搜索与跟踪系统、直升机和无人机的前视红外系统等装备领域，公安部门的缉私、缉毒、搜索与救援、监视与安全防范等，消防部门的监视和救火系统，保安（金融机构和政府重要部门）、工业检测、RFID、监控、测温等与机器人应用、医疗诊断等工业和商业、民用领域。

三、技术指标

将弛豫铁电探测器的输出电流信号通过CTIA输入级电路模块转化为电压信号，并将信号进行放大输出，双采样保持电路分两次将信号采样，多路传输电路将各个通道逐次导通输出信号。

四、创新要点

1、可以为探测器提供稳定的偏压。

2、探测器电流在反馈电容上积分，其增益大小由积分电容确定，它可以提供很低的探测器输入阻抗。

3、正反向输入电流读出，使读出电路的读出效率达到原来的两倍。

五、推广前景

由于热释电探测器具有不需制冷、功耗低、灵敏度高等优点，其应用范围日益广泛，不但用于遥感、夜视、主动雷达、热辐射、气体分析、测温、环境污染监视等国防军事和工业场合，而且在民用消费电子电器产品的应用增长迅速。弛豫铁电单晶是一种新型热释电材料，具有优异的热释电综合性能，易加工减薄，可降低晶体元件的厚度，可提高探测能力和分辨率。