柴油机发电机组随载节能多联智能控制系统

一、简要介绍综合情况，含获科技计划支持情况、获奖情况、鉴定情况、专利情况（专利名称及申请号或专利号）、主要研发产品等。

提交三项发明专利(201110287469.4；201110287481.5；201110287476.4)，都在申请授权中。

项目预期先开发制造一台样机；完成时，制成样机100台。样机能够实现无缝切换，自行进行负荷分配和无功调压，实现随载节能及智能化并网。

二、应用领域

本项目柴油机组主要针对计算机、银行、通信、工业控制、发电站等需要不间断供电的设备研制，作为备用、应急电源保证在突然停电时能够实现瞬时启动，根据负载大小提供相应规模的电力，实现稳定无冲击的电网切换。

三、技术指标

（1）电压瞬态调整率由实施前的30%降低到20%；

（2）电压稳压时间由实施前的2.5s降低到2s；

（3）频率瞬态调整率由实施前的12%降低到9%；

（4）变载工况下综合油耗（同一标准）比单一固定功率机组低30%。

四、创新要点

①随载节能。超级电容作瞬态储能元件，双向升降压操作，实现多发电机组稳定无跳跃地并/离网和无缝切换技术。

②自同期并机、负荷分配和无功调压的操作，实现智能化并网。

③主控单元MCU协调各控制模块。

五、推广前景

本项目柴油发电机组特点是随载节能，能够实现多联智能控制，设备可靠性大大增强。本产品开发成功后拥有良好的市场价值，市场推广前景乐观。

六、投资规模

普盛动力公司注册资本5160万元。本产学研项目总投入400万元，由南通普盛动力有限公司自筹。