半喂入谷物联合收割机

一、简要介绍综合情况，含获科技计划支持情况、获奖情况、鉴定情况、专利情况（专利名称及申请号或专利号）、主要研发产品等。

欧福莱4LBZ-150型半喂入联合收割机由南通凯鑫精密机械有限公司与南通大学通过产学研合作联合研制，并于2009年获得农业部的推广鉴定。此后，南通凯鑫精密机械有限公司继续与南通大学合作，推出新型4LBZ-150智能型半喂入联合收割机，并获得南通市2010年农业产业化计划的支持。该机已申请和授权的发明专利、实用新型专利情况如下：

1. 发明专利

（1）半喂入联合收割机穗头喂入深度检测系统 申请号：201210037866.0（已授权）；

（2）基于GPS的实时计亩方法  申请号：201210038660.X；

（3）收割机穗头喂入深度检测系统  申请号：201310054915.6。

2. 实用新型专利

（1）收割机行走系统  专利号：ZL2009 2 0045606.1（已授权）；

（2）收割机割刀传动系统 专利号：ZL2009 2 0045607.6（已授权）。

二、应用领域

主要用于水稻和小麦的机械化收割。

三、技术指标

作业效率：0.16-0.4 hm2/h；

总损失率：水稻≤1.5%，小麦≤2.0%；

面积统计误差：≤5%

四、创新要点

新型4LBZ-180智能型半喂入联合收割机具有以下创新要点：

1. 收割机具备实时计亩功能，即在收割的同时统计已收割面积，方便快捷，特别对于农户按收割面积收费，具有实际意义；

2. 利用光电传感器对穗头的喂入深度实现无接触式测量，并根据测量结果实时调整穗头喂入深度，这种方式降低了穗头喂入深度调整机构的故障率和谷物收割的损失率。

五、推广前景

该半喂入联合收割机具有自主知识产权，性能在国产半喂入联合收割机中具有领先优势，而相对于同类型的国外品牌半喂入联合收割机又具有一定的成本优势，所以，该型半喂入联合收割机的市场前景广阔。

六、投资规模

目前公司的欧福莱4LBZ-150型半喂入联合收割机已达到年产400台，预计今后年产量达800台。