便携式多功能电量测试仪

主要技术描述：该测试仪是用于电力系统的现场测量设备。以摩托罗拉公司32位嵌入式处理器MCF5307为中央处理器，系统测试软件运行于uClinux操作系统上，运行安全稳定，用户定制功能方便。

1、功能介绍

（1）测量功能：

三相交流电压和电流并实时显示波形；

单相交流电压与电流间的相位差和频率；

功率和功率因数；负载阻抗；直流电压和电流。

（2）扩充功能：

感性和容性电路的判别；

继电保护各组CT之间相位关系；

检查变压器接线组别；

检查有功电度表接线正确与否；

判断电度表运行快慢，合理收缴电费；

作为漏电流表使用等。

2、特点

以摩托罗拉公司32位嵌入式处理器MCF5307为中央处理器，采用三个独立的电压通道；三个独立的电流通道；

三相电压表、三相电流表、相位表、阻抗测试表、频率计、功率表、功率因数表、频谱分析仪集于一身；

大屏幕点阵液晶，友好的人机界面；

USB数据接口，数据使用普通U盘即可导出；

屏幕（数据、图形）锁定和波形数据的存储功能，方便查阅；

自动切换量程，软件自动校准；

仪器有128M容量的CF卡存储数据，可以存储历史记录。