变电站温度智能在线巡回监测系统

变电站温度在线巡回监测系统广泛适用于变电站各类输电设备连接点的远程在线测温，能够自动记录和存储温度变化，自动与设定值比对并进行超温报警，自动将数据通过无线通信远传至调度值班中心，为安全操作提供科学依据。有效解决了利用传统的红外点温计或红外成像温度仪进行检测所存在的使用成本高、巡检效率低、实时性能差、劳动强度大、测温精度易受干扰、数据无法快速远传等固有问题，显著提高了供电的安全可靠性。同时为供电智能化建设奠定了基础。

该产品的应用可准确测量高压连接点的温度，并利用计算机对温度数据进行存储、分析、报警，为检修提供科学的数据，预防减少超温事故的发生，也可为事故的分析提供数据回放，不断提高供电管理水平，确保安全供电，具有良好的经济效益和社会效益。

本系统已经应用于秦岭发电厂330kV变电站，主要用于监测330kV隔离开关的触头温度。前后三次共安装温度检测模块84个（分别安装于14个隔离开关上）、数据采集器10个、数据收发终端1个、计算机监测软件一套。最早的温度检测模块从2008年5月运行至今工作正常，未进行维护。