超音速汽液两相流升压加热技术

超音速汽液两相流升压技术的原理是利用蒸汽经过超音速喷嘴后形成高速汽流，与低压过冷水混合形成超音速汽水混合物并产生凝结激波，实现压力突变，从而使凝结激波后的水的压力急剧升高，获得超过进口蒸汽压力的出口热水。从能量转换的角度而言，该装置利用蒸汽作为高温热源，低压过冷水作为低温热源，在高温热源向低温热源放热的过程中，高温热源的部分可用能转换为机械能使出口水的压力提高。该装置由三通阀、蒸汽喷嘴、混合腔等部件组成，其压能力优于目前国外公开发表的数据。超音速汽液两相流升压加热技术可同时实现加热和升压的目的，广泛应用于电力、化工、制冷、造纸、食品加工及军工等行业，以取代庞大的换热设备与水泵。