模块化太阳能热泵中央热水系统成套产品

随着我国城市化建设进程的加快和人民生活水平的提高，中央热水工程的发展极为迅速。本产品是一种综合利用太阳能和空气热能，生产和供应50～60℃生活及生产用热水的集中供热装置，主要用于宾馆、酒店、健身房、营业性洗浴场所、厂矿和学校集体宿舍、住宅小区等的24小时生活热水集中供应，以及食品、医药、轻纺、化工等生产过程的工艺热水供给，适用的工程规模为日产水6～400吨，主要适用地区为北纬35度以南。系统在日照充足时依靠太阳能集热单元便可吸收到足够的热量而保证热水温升，当日照不足时依靠热泵装置吸收空气中的热能为系统补充能量，通过优化的系统集成和智能化中央控制技术实现整个系统全天候稳定供热。

系统年均能量来源约为太阳辐射能70％、空气热能20％，电能10％，年均综合能效比（COP）8～12。本项目产品生产属组装成套及工程施工性质，总投资800万元，约可实现年产值0.4～1.0亿。