电动汽车能量回收系统

西安交大曹秉刚教授及团队将H∞鲁棒控制理论率先应用到电动汽车综合控制中，发明的电动汽车能量回收控制器及系列产品，申请国内发明专利30多项，国际发明专利2项，获教育部“技术发明奖”和“国家重点新产品”证书并推广应用。H∞鲁棒控制同时处理电源电压波动﹑负载扰动、车辆状态等控制参量，并进行非线性的补偿和控制，显著提高车辆行驶稳定性及续驶里程。