新能源发电和电动汽车电源系统

本科技成果获2011年度国家自然科学基金青年基金研究项目“适应低压微电网应用的逆变器结构与控制策略研究”（51077070）资助；2012年度江苏省高校自然科学研究项目“分布式发电系统中单相通用并网逆变器的研究”资助；2008年度江苏省教育厅自然科学基础研究项目(08KJD470006)，2009年度江苏省自然科学基金项目(BK2009669) 资助，获2012年度盐城市科学技术进步三等奖。主要研发了电动汽车汽油直流发电机48V/30A充电稳定控制器和电动汽车铅酸电池72V/30A智能充电器等产品。

汽车异步集成起动/发电电源系统，提出了异步集成起动/发电系统的起动方案、系统从起动到发电平滑转换的控制方案、异步发电系统的控制策略和起动/发电系统的故障容错方案。适用于光伏系统的电压控制型并网逆变器无论在并网时、还是在电网故障（孤岛）时，都采用电压控制方式，保证了电网故障瞬间供电的连续，减小对负载的冲击。由于采用了频率/功率的下垂控制策略，在孤岛时本技术还具有以实现并联控制的优点，且逆变器之间不需要控制连线，简化了系统结构，保证了供电的可靠性，且易于实现逆变器的模块化。

本科技成果综合利用江苏沿海丰富的风力资源，将风力发电和微电网通过专线接入，为电动汽车提供动力能源，从而形成具有盐城地方特色的风——电——车产业链。汽车异步集成起动/发电电源系统和并网逆变器的研究成果可应用于新能源汽车电源技术中，对微电网的研究成果可应用于建立基于微电网的电动汽车充电站、充电桩。该项科技成果应用前景良好，策应了国家沿海大开发的战略，服务了盐城市汽车产业和地方经济。