视频侦查研判

综合情况：利用高速视频目标提取、人车物分类、模糊影像修复、车牌车标识别、视频检索、视频浓缩、轨迹挖掘等智能视频分析技术和工具 ，建立海量视频目标线索库和视频案件档案库，构建海量视频分析检索云平台和视频侦查综合研判平台，研发视频侦查研判系统和设备。该成果获公安部国家科技支撑计划课题的支持，参与了相关国际、国家、行业标准10余项。

应用领域：该成果面向公安视频侦查、重点场所布控排查、犯罪嫌疑人识别、人像鉴定以及边境口岸出入控制等安防领域。

技术指标及创新要点：

视频目标提取：针对标清视频，在白天无阴影，目标无遮挡情况下，利用绊线技术进行运动目标检测，目标提取速度大于15倍播放速度，目标检测率100%，虚检率不高于20%

视频浓缩快览：针对历史视频，对于中等密度监控视频，视频浓缩可将1小时监控视频压缩到6分钟以内，对于单路标清视频，视频浓缩处理速度不低于5倍播放速度。

视频目标分类：在白天无阴影、无反光、无遮挡、非雨雾天气条件下，行人或车辆面积在3000像素以上，人车物分类准确率不低于90%，车牌车标识别准确率不低于95%，基于行驶方向查询准确率100%，基于颜色（黑，白，红，蓝，黄，绿）查询准确率不低于80%。

视频格式兼容性：支持视频的逐帧、快放、慢放、循环回放等多种播放方式，支持的视频格式包括海康、大华、恒亿、汉邦等20种以上公安行业主流监控视频格式，文件格式包括avi、dav、mp4、mpg、H.264等，以及其他视频格式包括asf、bsr、dat、dvr、H.264、h64、h3crd、haikang、HE4、ifv、lm、rec、sv3、ts、wmv、692、801等，并可进一步扩展支持720p视频。

推广前景：“平安城市”计划在全国范围已广泛部署实施的视频监控设施，无锡市的硬件设施尤为规范、先进。公安部要求，各级公安机关要围绕视频监控技术的深度应用，解决视频调阅慢、分析难的问题，从海量视频中发现重要而有价值的线索，快速识别定位目标，挖掘其行动轨迹，从而提高各部门联合作战效率。目前，本成果已在无锡市公安局及分局进行示范应用，并取得了一定实战效能，成果的先进和实用性将对全国公安系统和相关行业起到引领示范作用。