双凸极无刷直流发电机、电动机和起动发电机系列

电励磁双凸极电机定转子外形与开关磁阻电机相似，为双凸极结构，定子上套有集中电枢绕组和励磁绕组，转子上无绕组，定子和转子铁心由硅钢片迭压而成。电励磁双凸极电机发电运行时，仅用三相整流桥，不需要位置传感器和可控变流器, 调节励磁电流即可调压，发电机的结构及其控制系统非常简单、成本低、可靠性高。该新型发电机同时具备电励磁同步电机控制简单与开关磁阻电机结构简单、适合高速、高温运行的优点，是目前最简单的无刷直流发电系统。

电励磁双凸极电机还可与逆变器组合构成结构简单的无刷直流电动机和无刷直流起动发电机。若构成无刷直流电动机，还可以采用永磁励磁方式，与普通永磁同步电机不同的是磁钢在定子上，散热效果好；另外，同样的输出功率所需的永磁体大大减少。

此项目获2007年国家973计划课题、2003年江苏省自然科学基金、2004年江苏省高技术项目、2002年国防预研项目等资助。获得2008年国防技术发明一等奖，2009年中国国际工业博览会创新奖，2009年国家技术发明二等奖,2011年日内瓦国际发明金奖。