高效节能乙二醇联产碳酸二甲酯新技术

本项目具有以下的创新特点和优势：（1）开发了环氧乙烷与二氧化碳反应经碳酸乙烯酯制备乙二醇联产碳酸二甲酯的节能新工艺，产率接近100%，乙二醇产品质量达到国家GB/T4649-2008优级品标准，碳酸二甲酯产品质量达到了行业YS/T 672-2008一级品标准。（2）开发了环氧乙烷新的环加成和醇解反应的新型反应器系统和优化的集成生产工艺。（3）形成了乙二醇/碳酸二甲酯集成技术，可根据市场需要灵活地调整生产方案，选择性地生产碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、乙二醇等多种产品。经知识产权查新分析，本项目具有创新性，无侵权风险。目前已完成1000小时的工业侧线试验，形成了工艺基础数据包，具备了工业化条件。