管道式油气水高效分离技术

力学所发展出集合离心、膨胀、重力、气浮多种分离原理于一体的管道式高效油气水三相分离器。已在华北油田、大庆油田、天津渤西处理厂进行中试，水中含有率低于100ppm；在海上平台如陆丰13-1油田海上平台、流花FPSO上进行中试，水中含有低于20ppm。与传统的分离器相比，本分离器具有体积小、成本低、节能、简化工艺过程，尤其适合海上采油平台的使用，节约平台空间。