地铁隧道监测综合管理软件

地铁隧道设施状态自动检测系统的设计与集成

轨检子系统、钢轨探伤子系统集成

开发检测数据综合处理软件，研究病害确认、分级、趋势预测和报警的自动处理方法，实现数据的采集、存储、报表、查询等功能

隧道表面检测的集成研制地铁隧道洞体状态检测系统1套。最小可检测裂缝宽度0.3mm；隧道断面尺寸测量精度1cm；测量数据定位精度0.5m。

进行北京地铁基础设施检测示范性应用，检测项目包括隧道裂纹、隧道三维净空、轨道平顺度，检测线路长度不少于10Km。

创新要点：引入可视化线路。滑动滑块可以选择线路的任意一个位置，线路可以放大、缩小，每隔1m取一次数据。选定某一个位置后，可以弹出该位置的裂缝信息（每条裂缝的具体位置、宽度、长度、历史变化）、钢轨平顺度、钢轨探伤、钢轨磨耗、三维净空（该1m内所有的断面图）等

三维断面方面：采集到的数据位置是mm级的，每取1m的数据，需要添加滑轮，改变滑轮，可以看到任意一个位置的断面情况。对于异常的断面，添加异常断面汇总，供管理者快速锁定异常。