自动钎焊用洁净钎料智能制造技术开发

本项目拟分析影响钎料洁净度的材料和生产工艺因素；通过添置、改进设备，应用清洁熔炼技术和控制关键生产环节，提高钎料的洁净度；研究钎料近净成形工艺，控制加工环节对钎料洁净度的污染；引进金属材料精密成型设备，并进行适用于自动钎焊用钎料生产的控制技术调整改造；建成满足自动钎焊要求的洁净钎料生产线，实现自动钎焊用洁净钎料的规模化生产以及在典型行业的应用示范。项目的技术关键包括：钎料洁净度影响因素确定、钎料洁净熔炼和加工技术、钎料的精密成形与智能控制技术、自动钎焊用洁净钎料产业化关键技术。

近3年来，机械所焊接专业连续承担了国家973计划项目（2项）、863计划项目、国家“十一五”与“十二五”科技支撑项目、重大国际合作项目（大科学工程）、科技部院所基金项目、河南省科技创新人才项目、河南省高新技术产业化项目、河南省基础前沿研究项目、郑州市重大专项等多项重大研究课题，累计获得科研经费4000多万元。在国家重大科学工程及军工方面，进行了热核聚变磁体支撑用钎焊材料与技术的研究开发，为载人航天、西气东输、西电东送、青藏铁路、三峡工程等重大工程进行了专门的钎焊技术研发和钎料产品配套，为“天宫”空间实验室、新型战机、新型雷达、深海探测潜艇等高精尖的配件提供了专用钎焊材料，并得到了良好的应用。