钻采钻头智能堆焊加工车间

该项目旨在为国内石油钻探钻头制造行业提供自动化、智能化的等离子喷焊装备，大幅度提升石油钻头制造行业的装备技术水平和劳动生产率。

智能化钻头自动堆焊系统由三部分构成：自动化等离子喷焊机、焊接机械手及数控回转台。自动化等离子喷焊机用于实施喷焊工艺，形成高质量的堆焊层。焊接机械手及数控回转台用于提供焊枪及工件所需的运动轨迹，完成复杂形状焊道的自动堆焊。

可完成8-20英才牙轮钻头牙轮支撑轴、钻头本体外壁、钢齿钻头钢齿外壁的智能化自动堆焊，运动轨迹可编程，生产灵活性好。所有运动及焊接参数可以储存及调用，无需人工操作焊枪。

主要技术参数：额定工作电流300A；回转台额定负重200kg；机械手数控轴5轴。