轴类工件及涡轮轴多参数自动检测机

轴类工件及涡轮轴多参数自动检测机可适用于多种类型的轴类零件或多种类型的涡轮轴进行多项几何参数的自动检测。可测量项目为：多截面轴径、多点轴向尺寸、锥度、轴向跳动、径向跳动、槽宽尺寸等。该检测设备采用多种接触及非接触位移传感器对被测工件进行多项参数的同时测量，测量精度高、效率高、稳定性好，不会对精密轴类工件造成任何划伤，适于多种行业生产现场的轴类工件在线检测。

功能特点：

多项参数非接触测量，不会对精密轴类工件造成任何划伤。测量精度高、效率高、稳定性好；

测量过程无需人工干预，自动测量，自动数据处理，图形和数据同时显示被测件的外形及相关尺寸，自动判别超差，并给予报警指示；

具有多种统计分析功能，可计算各项参数的平均值、最大值、最小值、标准标差、Cpk、Cpm…等值，可以显示各参数的直方图、帕累托图、X-bar,X-Rs图