离线Low-E玻璃产品开发及装备制造技术

本技术为国家“十二五”科技支撑项目《离线Low-E玻璃产业化关键技术研究》成果，适用于玻璃及玻璃深加工行业扩大经营范围、产品开发、产品质量提升、生产线改造。本技术通过采用新材料和膜系结构设计，提高膜系热稳定性、耐环境稳定性、抗划伤能力；开发高性能平面阴极、旋转阴极、在线监测和软件系统，提高生产线的稳定性和可控性，整套装备及产品开发投资5000~8000万，较国外同水平降低50%。生产节拍45~90s，维护周期大于30天，产品均匀性±1％；颜色均匀性 △E*≤2.5；存储期180天。本技术随国家节能政策实施具有广阔的应用前景。