磷酸铁锂电池正极材料生产技术

磷酸亚铁锂（LiFePO4）具有安全性能好、较稳定的氧化状态、循环寿命佳、原材料来源广泛、价格便宜、高温性好、可逆充电比容量较高、无毒、无污染等优点，是新一代锂离子电池的理想正极材料。

性能优势：

容量〉150mAh/g

电导率1×10－3S/cm

振实密度〉1.4 g/cm3

10C放电容量〉100 mAh/g，

500次循环容量保持率为98.2%

技术优势：

容量〉150mAh/g

电导率1×10－3S/cm

振实密度〉1.4 g/cm3

10C放电容量〉100 mAh/g，

500次循环容量保持率为98.2%

技术优势：

采用软化学法合成，工艺控制简单，产品一致性和稳定性高，解决了现有固相燃烧法工控复杂、产品一致性差的行业难题。

市场需求：

2010年国内锂电池正极材料消耗量超过50000吨，预计到2015年，国内锂电池正极材料消耗将超过10万吨，如电动汽车大范围推广，消耗量还将增加。