基于预处理的污泥减量及碳氮磷资源化成套技术与设备

该成果获国家863计划和国家自然科学基金支持，获得2012年度中国科学院北京分院科研团队科技成果转化奖一等奖。

该成果以源头污泥减量和碳氮磷资源化为目标，突破了污泥高效溶胞关键技术，实现了污水与污泥处理的有机耦合，开发了基于微波预处理的污泥减量与碳氮磷资源化成套技术与设备。污泥溶胞效率30%-40%，平均源头污泥减量率高于30%，90%以上的氮磷可通过鸟粪石回收。该成果的应用无需对现有污水处理工艺进行调整，对出水水质无不良影响。可应用于中小型污水厂的源头污泥减量、内碳源补充和强化厌氧消化。