高效柴油机尾气NOx净化系统

本项目依托了国家863重点课题任务开发出催化后处理系统能高效净化柴油机尾气NOx，结合机内调整措施（降低柴油车PM的排放），可使重型柴油车尾气排放全面满足我国即将实施的国IV标准。该系统以尿素选择性催化还原和碳氢选择性催化还原为技术路线，开发了具有自主知识产权的整体式V-W-Ti催化剂和银/氧化铝催化剂配方与制造技术，并分别采用尿素水溶液与乙醇为还原剂。整个后处理系统由催化转化器、还原剂存储与添加装置以及匹配控制系统构成。该催化后处理系统的应用对象为重型柴油车排放污染净化，利用该系统，可使国III柴油车NOx达到国IV甚至是更严格国V标准。目前，柴油机尾气NOx净化系统已经在中国重汽集团的两种车型、五辆柴油车上展开示范运行，体现出良好的适应能力。