全自动人体器官组织采样器

全自动人体器官组织采样器适用于甲状腺、前列腺、肝脏、肾脏和乳腺等各种内脏器官的穿刺活检。穿刺回弹机构安全可靠，采样成功率高；有安全防护措施和防误操作。采样针在器官停留的时间小于1秒。创新要点：1）纯机械式，安全可靠，可重复利用，只需换针，无需消毒；2）单人操作，使用方便，操作简单，快速取样；3）真空负压式，创伤小，组织标本连续，没有碎片；4）采用现有穿刺针，易于推广，节约成本，可快速换针。项目实行批量生产，3年内能逐渐形成3千万/年新增产值。