禽畜粪便化学快速处理及资源化利用新技术研究

该项目在半封闭式的混化反应机内，利用高效环保型化学处理剂之间及与有机物料的混化反应热，以及消毒剂、强酸氧化剂等联合作用，使禽畜粪便快速除臭、灭菌与减量化，处理48小时后灭菌效果达到NY525-2002标准,氮素损失率低于20%；自行设计研发出禽畜粪便化学快速处理配套设备——混化反应机WSJ系列，采用双轴气动浆叶式快速搅拌系统，物料在90s时间内混合均匀度达到95%以上,每小时可处理禽畜粪便2吨以上；研发出有机无机复混肥团聚-包裹法无烘干造粒工艺，利用半水石膏、钙镁磷肥、硅酸盐等调理剂将肥料团粒中的游离水转变成结合水，可省却传统造粒的烘干程序，每吨肥料的造粒成本降低30%以上；利用快速处理后的有机物料，开发出水稻、蔬菜、果树等作物专用肥、穴盘育苗栽培基质、岩质边坡复绿基质、压缩型育苗营养钵等系列产品。累计生产销售各类肥料或基质13.5万吨，新增产值1.23亿元，推广应用140多万亩，取得社会经济效益1.83亿元。