## 科技成果入库登记表

| 成果名称 | 水基灭火剂及灭火装置 |
| --- | --- |
| 完成单位 | 南京理工大学 | 单位类别 | 高校 |
| 完成时间 | 2014.5 | 成果形式 | 专利 |
| 成熟程度 | 样机 | 合作方式 | 共同开发,技术转让 |
| 应用产业领域 | 消防、安全 |
| 专利情况 | (1)一种水基灭火剂专利号：ZL 201110173154.7(授权) (2)销爆液发,明专利号：ZL200810019253.8(授权) |
| 支持的科技计划 |  |
| 成果简介 | 综合介绍 | 智能高效水基灭火系统主要包括三部分内容，即高效水基灭火剂，火灾烟雾探测控制系统和爆炸抛洒装置。 高效水基灭火剂是智能高效水基灭火系统的核心技术，主要采用的技术方案是依据创业人本人的发明专利技术“一种水基灭火剂,ZL201110173154.7”。该项专利技术采用了超低表面张力添加剂、流散剂、泡沫生成剂和稳定剂等，在灭火的过程中能迅速的在燃烧物表面形成隔离层，将可燃物与助燃气体隔离并能有效降低火焰产生的高温对燃烧物表面的热反馈，达到有效灭火的目的。 该关键技术的采用使得灭火效率有了质的飞跃。可以单独喷洒扑灭A、B和C类火源。也可以结合烟雾探测系统实现自主和控制启动爆炸抛洒装置，达到智能和人工控制灭火的目的。 该项技术可以广泛的应用于生产和生活的各个方面，特别适合于汽车、轮船、飞机，饭店、宾馆、娱乐场所等较小密闭空间的灭火，适用于炸药、烟火和花炮生产相关企业和易燃、易爆、有毒场所的自动灭火和大型的油罐喷射灭火，也是千万家庭常备的简易廉价的灭火器材。项目的建设会为创建和谐社会，减少意外火灾事故，实现安全生产生活提供强有力的保障。 |
|  | 创新要点 | 高效水基灭火剂，火灾烟雾探测控制系统和爆炸抛洒装置 |
|  | 技术指标 | 智能高效水基灭火系统通过爆炸方法形成低温、低压的冷激波，爆炸产生的气体与爆炸冷激波相互作用抛洒灭火介质，灭火介质与冷激波共同作用于火场，对火灾现场进行有效的控火、灭火。对于一种灭火系统来说环保、高效、使用方便等是其几个重要的评价方面，而灭火效率是最重要的一个方面。在实际的测试中，使用同一种灭火剂灭同样大小的油池火，常规的储压式灭火系统用3L的灭火剂60s扑灭火势，而通过爆炸抛洒的方式用0.9L的灭火剂在不到1s的时间内扑灭火势。在日常的生活中，使用简易的浇花喷壶装填灭火剂就能轻易的应对常见家庭初期火灾。如用喷壶装填500mL的灭火剂，灭直径为10cm的汽油火，灭火时间不到2s，用量为10mL左右。 以下是配制的水基灭火剂所做的部分测试数据与国家标准的对比。 测试项目名称 国家标准 实验数据 pH值（20℃） 6.5~9.0 7.5 稳定性 无离析发生 无离析发生 沉淀物（体积%） 稳定性实验前 ≤0.25；沉淀物能通过180μm筛 ≤0.25；沉淀物能通过180μm筛 稳定性实验后 ≤1.00；沉淀物能通过180μm筛 ≤1.00；沉淀物能通过180μm筛 表面张力 （20℃），mN/m ≤35.0 20 灭火性能（3L液） 灭A类火 ≥1A 2A 灭B类火 ≥4B 5B |
|  | 其他说明 | 目前正在开发烟/光/温感复合传感探测系统并与爆炸抛洒装置联动。 |
| 图片上传 | 技术原理图 在技术原理图中探测器监测油库里各种可能的火灾信号，并把信号传到消防控制中心，由中心计算机进行计算决定是否启动爆炸抛洒装置，整个过程实现了智能无人化，在有人值守时还可以通过人工启动来实现灭火剂的抛洒。 |
| 完成人 |
| 姓名 | 黄寅生 | 部门 | 化工学院 |
| 职称 | 教授 | 职务 | 博导 |
| 手机 | 13851572039 | E-mail | huangyinsheng@sina.com |
| 电话 | 02584315516 | 传真 |  |
| 联系人 |
| 姓名 | 黄寅生 | 部门 | 化工学院 |
| 职称 | 教授 | 职务 | 博导 |
| 手机 | 13851572039 | E-mail | huangyinsheng@sina.com |
| 电话 | 02584315516 | 邮编 | 210094 |
| 通讯地址 | 江苏南京理工大学化工学院 |