| 成果名称 | 三区全数控超大牵伸细纱机 |
| --- | --- |
| 完成单位 | 江南大学 | 单位类别 | 大专院校 |
| 完成时间 | 2013.12 | 成果形式 | 新装置 |
| 成熟程度 | 中试阶段 | 合作方式 | 产学研合作 |
| 应用产业领域 | 纺织 |
| 专利情况 | 获相关授权实用新型专利10件，申请相关发明专利10余件 |
| 支持的科技计划 | 2012 年获江苏省科技厅产学研项目二十万资助 |
| 成果简介 | 综合介绍 | 目前国内主流使用的环锭细纱机均采用三罗拉两区牵伸形式，牵伸倍数受到限制，纺纱效率较低，同时牵伸、捻度、刚领板升降变换使用变换齿轮方法，调节过程耗时费力。针对此，本成果采用四罗拉三区牵伸实现超大牵伸。 （1）提高纺纱效率，实现高效纺纱：采用四罗拉四皮圈牵伸形式，实现前区、中区和后区的三区牵伸，实现总体30-250倍超大牵伸，一般粗纱定量下，实现300S纱线纺制，重定量粗纱喂入下，实现一般纱支细纱的生产。 （2）整机全数字化控制：采用四个伺服电机通过变速箱对四组罗拉的运动速度进行独立控制，一个伺服电机控制的电子凸轮，实现电子卷绕。 （3）多品种纱线生产：通过采用变频电机、伺服电机传动和PLC控制，以及相关配套系统软件的开发，不仅能在“普通纱”模式下生产常规环锭纱，还能在“花式纱”模式下生产竹节纱、段彩纱、赛络纱、包芯纱、包缠纱。 |
|  | 创新要点 | 四罗拉四皮圈三区牵伸形式设计；四罗拉独立变速控制技术；多品种纱线生产控制技术。 |
|  | 技术指标 | （1）细纱机技术性能指标 基本配置：伺服选用松下2KW电机，主控选用西门子PLC，输入输出采用西门子5.7英寸彩色触摸屏。 牵伸：四罗拉四皮圈三区牵伸形式，实现总牵伸倍数在30~300倍之间可调 卷绕成形：伺服电机控制钢领板运动，保持卷绕过程中张力恒定，成形方式从单一控制模式提升到多控制模式。 工艺参数调节：纱线种类、捻度、捻向、牵伸、纺纱速度数控可调，调节精度达到1‰。 品种设定：正常环锭纱生产和花式纱生产两种模式，且花式纱生产模式下可实现自定义循环竹节纱/竹节纱/模糊循环竹节设定。 适纺纤维类型：棉及棉型化纤的纯纺或混纺 最高锭速（r/min）：25000 （2）生产纱线技术性能指标 适纺纱线种类：普通环锭纱、竹节纱、段彩纱、赛络纱、包芯纱等 适纺纱线密度（tex）：19.4~1.94（Ne. 30~300） 对普通环锭纱：成纱综合技术指标达到乌斯特公报5%水平 对于花式纱：竹节长度精度—7微米；理论竹节与间距长度—20~30000mm（纺纯棉时）；理论竹节粗度（折算成电机速度）—< 2000 转/分(约1-6倍) |
|  | 其他说明 |  |
| 图片上传 |  |
| 完成人 |
| 姓名 | 高卫东 | 部门 | 纺织服装学院 |
| 职称 | 教授 | 职务 | 副校长 |
| 手机 | 13806185321 | E-mail | gaowd3@163.com |
| 电话 | 051085197922 | 传真 | 051085197922 |
| 联系人 |
| 姓名 | 谢春萍 | 部门 | 纺织服装学院 |
| 职称 | 教授 | 职务 | 院长 |
| 手机 | 13338118665 | E-mail | wxxchp@vip.163.com |
| 电话 | 051085197922 | 邮编 | 214122 |
| 通讯地址 | 无锡市蠡湖大道1800号江南大学纺织服装学院D209 |